## Slide 1: Библиотеки д/ управления LED
«s.t.e.l.l.a.g.e.» project

## Slide 2: ПРЕДЛАГАЕМЫЕ библиотеки
Adafruit NeoPixel Library
FastLED 3.4

## Slide 3: ПОДДЕРЖКА ЧИПСЕТОВ
Adafruit NeoPixel
AVR ATmega и ATtiny (8-bit) - 8 MHz, 12 MHz и 16 MHz Teensy 3.x и LC Arduino Due Arduino 101 ATSAMD21 (Arduino Zero/M0/и др. на SAMD21) @ 48 MHz ATSAMD51 @ 120 MHz Adafruit STM32 Feather @ 120 MHz ESP8266 ESP32 Nordic nRF52 (Adafruit Feather nRF52), nRF51 (micro:bit)
FastLED 3.4
Adafruit's DotStars/Neopixel TM1803 & 1809/4 UCS1903 GW6205 LPD8806 WS2801 SM16716 APA102 P9813 DMX LPD6803

## Slide 4: Пример кода с neopixel
#include <Adafruit_NeoPixel.h> #ifdef __AVR__ #include <avr/power.h> #endif #define PIN 6 #define NUMPIXELS 16
Adafruit_NeoPixel pixels(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800); #define DELAYVAL 500
void setup() { #if defined(__AVR_ATtiny85__) && (F_CPU == 16000000) clock_prescale_set(clock_div_1); #endif pixels.begin(); }
void loop() { pixels.clear(); for(int i=0; i<NUMPIXELS; i++) { pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(0, 150, 0)); pixels.show(); delay(DELAYVAL); } }

## Slide 5: Пример кода с neopixel
#include <Adafruit_NeoPixel.h> #ifdef __AVR__ #include <avr/power.h> #endif #define PIN 6 #define NUMPIXELS 16
Adafruit_NeoPixel pixels(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800); #define DELAYVAL 500
void setup() { #if defined(__AVR_ATtiny85__) && (F_CPU == 16000000) clock_prescale_set(clock_div_1); #endif pixels.begin(); }
void loop() { pixels.clear(); for(int i=0; i<NUMPIXELS; i++) { pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(0, 150, 0)); pixels.show(); delay(DELAYVAL); } }

## Slide 6: Пример кода с fastled
#include <FastLED.h>
#define REDPIN 5 #define GREENPIN 6 #define BLUEPIN 3
void showAnalogRGB( const CRGB& rgb){ analogWrite(REDPIN, rgb.r ); analogWrite(GREENPIN, rgb.g ); analogWrite(BLUEPIN, rgb.b ); }
void colorBars(){ showAnalogRGB( CRGB::Red ); delay(500); showAnalogRGB( CRGB::Green ); delay(500); showAnalogRGB( CRGB::Blue ); delay(500); showAnalogRGB( CRGB::Black ); delay(500); }
void loop() { static uint8_t hue; hue = hue + 1; showAnalogRGB( CHSV( hue, 255, 255) ); delay(20); }
void setup() { pinMode(REDPIN, OUTPUT); pinMode(GREENPIN, OUTPUT); pinMode(BLUEPIN, OUTPUT); colorBars(); }

## Slide 7: ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ (NEOPIXEL)
fill()
ColorHSV()
getPixelColor()
setBrightness()
getBrightness()
clear()
gamma32()
begin()
updateLength()
updateType()
show()
delay ns()
setPin()
setPixelColor()

## Slide 8: ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ (NEOPIXEL)
fill()
ColorHSV()
getPixelColor()
setBrightness()
getBrightness()
clear()
gamma32()
begin()
updateLength()
updateType()
show()
delay ns()
setPin()
setPixelColor()

## Slide 9: ПОдключение
Подключение LED-светодиодов или ленты производится к плате Arduino, которая, в свою очередь, может быть подключена через выделенный порт на самой плате.
Пример выделенного порта и его подключения:

## Slide 10: ПЛАН РАБОТЫ С LED
1
Выбор LED-ленты
Выбор чипсета
3
Выбор библиотеки, отталкиваясь от предыдущих
2
4
5
Написание кода соответственно разработанному принципу работы
Интеграция LED-ленты и кода в проект

## Slide 11: S t E L L A G E
Self
Tracking
Electronic
Lovely
Local
And apparently
Gorgeous
EDU

## Slide 12: ссылки
NEOPIXEl library HTTPS://GITHUB.COM/ADAFRUIT/ADAFRUIT_NEOPIXEL
Fastled library https://github.com/FastLED/FastLED
ARDUINO https://www.arduino.cc/